附件

《福建省装配式建筑工程钢筋混凝土预制构件

补充工程量清单》（2016版）

E.18  预制混凝土柱

工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.18的规定执行。

表E.18  预制混凝土柱（编码：010518）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010518001 | 矩形柱 | 1.柱高度 2.柱截面尺寸 3.混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | 1.制作 2.安装 3.套筒注浆 |
| 010518002 | 保温矩形柱 |  |  |  |  |
| 010518003 | 异形柱 |  |  |  |  |
| 010518004 | 保温异形柱 |  |  |  |  |

E.19  预制混凝土梁

工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.19的规定执行。

表E.19  预制混凝土梁（编码：010519）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010519001 | 矩形梁 | 1.梁截面尺寸 2.混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | 1.制作 2.安装 3.套筒注浆 |
| 010519002 | 保温矩形梁 |  |  |  |  |
| 010519003 | 异形梁 |  |  |  |  |
| 010519004 | 保温异形梁 |  |  |  |  |

E.20  预制混凝土墙板

工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.20的规定执行。

表E.20预制混凝土墙板（编码：010520）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010520001 | 保温外墙板 | 1.墙类型 2.墙厚度 3.混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积，扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积 | 1.制作 2.安装 3.套筒注浆 |
| 010520002 | 不保温 外墙板 |  |  |  |  |
| 010520003 | 内墙板 |  |  |  |  |

E.21  预制混凝土板

工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.21的规定执行。

表E.21  预制混凝土板（编码：010521）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010521001 | 叠合楼板 | 1.板厚度 2.混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。 | 1.制作 2.安装 3.套筒注浆 |
| 010521002 | 阳台板 |  |  |  |  |

E.22  预制混凝土楼梯

工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.22的规定执行。

表E.22预制混凝土楼梯（编码：010522）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010522001 | 楼梯（含休息平台） | 1.楼梯类型 2.混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 | 1.制作 2.安装 |
| 010522002 | 楼梯（不含休息平台） |  |  |  |  |

E.23  其他预制构件

工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.23的规定执行。

表E.23其他预制构件（编码：010523）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010523001 | 线条、空调板 | 1.构件类型 2.混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。 | 1.制作 2.安装 |
| 010523002 | 其他构件 |  |  |  |  |

E.24  墙体支撑体系

工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.24的规定执行。

表E.24墙体支撑体系（编码：010524）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010524001 | 墙体支撑体系 | 1.搭设方式 2.支撑体系材质 | ㎡ | 按竖向构件的垂直投影面积（扣除门窗洞口、空圈洞口等所占面积，不扣除0.3m2以内的空洞所占面积）计算，外墙按单侧计，内墙按双侧计。 | 定位、调整、固定 |

E.25  装配式预制构件运输

工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.25的规定执行。

表E.25装配式预制构件运输（编码：010525）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010525001 | 装配式预制构件运输 | 运距 | m³ | 按照构件体积以运输距离计算 | 按技术要求装车绑扎、运输、按指定地点卸车堆放 |

说明：除了本补充工程量清单另有规定外，其他均执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及我省有关规定。